## Slide 1: Sistema de Consolidação de Previsão de Carga por Barramento para Estudos Elétricos - SCPCB
TREINAMENTO: Agentes de Distribuição – abril/2018

## Slide 2: SCPCB - Histórico

## Slide 3: Programação
1. Objetivo do treinamento
2. O Projeto SCPCB
Cadastro de representantes e de usuários
Informações Gerais sobre o Sistema
Mudanças no processo
Atualização do SISBAR
Criação e Liberação de Estudos
8. a 43. Funcionalidades do Sistema
(Ver tabela na próxima página)

## Slide 4: Programação

## Slide 5: 1. Objetivo do treinamento
Capacitar os representantes dos agentes nos processos de consolidação das previsões de carga para os estudos elétricos quanto a utilização do SCPCB, em sua fase 2, nos referidos processos.

## Slide 6: 2. O Projeto SCPCB
Desenvolvimento de um sistema para atender o processo de consolidação de previsões de carga por barramento para os estudos elétricos do ons (par, pel, quadrimestral, mensal e outros estudos específicos).

## Slide 7: 2. O Projeto SCPCB
Processo de consolidação de carga anterior ao SCPCB:
O processo era realizado através de diversos aplicativos (o principal era o CPNE) não documentados de forma corporativa, desenvolvidos a partir do conhecimento disperso nos colaboradores do ONS.
Cumprimento parcial de responsabilidades do ONS com relação aos submódulos 5.2 e 5.3 dos PR´s, pois não existe um sistema.
Falta de automação => alocação de recursos e tempo não otimizada: atividades "manuais" em detrimento de atividades essenciais de análise com alta complexidade (análise das previsões).
Dificuldades na gestão de dados e informações e falta de banco de dados: grande quantidade de dados dispersos em diversos arquivos de vários diretórios da rede (EC e Núcleos).
Dificuldade de atendimento às necessidades não rotineiras das áreas clientes.

## Slide 8: 2. O Projeto SCPCB
Processo de Consolidação de Carga com o SCPCB
Benefícios:
Automação atividades de recebimento, analise, controle e disponibilização dos dados para consolidação;
Armazenamento dos dados em bancos de dados estruturado;
Integração com outros sistemas coorporativos (SISBAR, SCPC I e II, SAGIC, CDRE);
Melhoria da qualidade nas análises das informações enviadas pelos agentes;
Otimização de recursos, aumentando a disponibilidade de tempo em atividades de análise;
Disponibilização de ferramentas (relatórios, gráficos, tabelas comparativas, etc.) para análise de grande quantidade de dados e informações oriundas de ~200 agentes do setor elétrico;
Controle dos dados e das informações através de relatórios cumprimento prazos, envio de dados e desvios (não conformidades);
Apoio a elaboração de relatórios vinculados ao processo de consolidação e viabilização de consultas ad hoc a base de dados
Ferramenta corporativa, devidamente documentada, com metodologias embutidas (gestão do conhecimento).

## Slide 9: 2. O Projeto SCPCB
SCPCB – ATIVIDADES PRÉ-PROJETO
Mapeamento do Processo Atual e Futuro (2013)
Levantamento das Funcionalidades de Sistema (Out/2013 a Ago/2014)
Definição da Solução, Definição da Empresa Desenvolvedora e Previsão de Custos (Set/2014 a Nov/2014)
Assinatura do Contrato (Fev/2015)
SCPCB – ATIVIDADES DO PROJETO
Especificação, construção, testes e disponibilização para Produção (fase 1) – Mar/2015 a Set/2016
Preparação do Sistema, Treinamento e Início de Operação (Ago/2016 a Nov/2016)
Especificação, construção, testes e implantação (fase 2) – Jul/2015 a Mai/2018
Garantia até Out/2018

## Slide 10: 2. O Projeto SCPCB - módulos
Aquisitar Dados de Previsão de Carga dos Agentes
Realizar Análise da Previsão de Carga pelo ONS e Agentes
Disponibilizar as Previsões de Carga às Áreas de Estudos Elétricos
Gestão
Suporte
Integração com outros sistemas: SISBAR, SCPC, SAGIC e CDRE.
Criação e parametrização dos estudos de consolidação de carga (agentes, barramentos, grupos de agentes, agrupamentos de barramentos, áreas elétricas, condições de carga, horizonte de previsão, tipos de dados, tipos de agentes, casos de estudos, particionamento de barramentos, limites e faixas de desvios, etc)
Cronograma de etapas do estudo
Monitoramento de prazos e pendências
Documentação do processo: Termo de Referência, Premissas de Previsões, Relatórios de Análise, Apresentações
Versionamento e validade dos dados enviados pelos agentes e dos dados consolidados enviados ás áreas de estudo
Relatórios de não-conformidades
Status dos diversos tipos de dados, agente e estudos
Envio de Notificações: ONS-Agentes e Agentes-ONS
Recebimento de dados e informações => gravação em base dados de grande volume de dados enviados pelos agentes
Crítica preliminar dos dados enviados
Comparação de dados reenviados
Diversas funcionalidades para análise das previsões dos agentes
Diversas funcionalidades para apoio a elaboração das previsões de carga por barramento pelos agentes
Metodologias incorporadas: sazonalidade, curvas críticas, desagregação, cálculo de desvios
Analise dos dados agregados (áreas elétricas, subsistemas, etc)
Emissão de planilhas-relatório e gráficos diversos
Funcionalidade de geração dos casos de estudo das áreas clientes

## Slide 11: 2. O Projeto SCPCB - Etapas
PROTÓTIPO ARQUITETURAL
AQUISIÇÃO DOS DADOS
ANÁLISE DAS PREVISÕES
DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS
GESTÃO
OPERAÇÃO ASSISTIDA
Interface CPNE
INÍCIO DO PROJETO
Mar/2015
Jul/2015
Jul/2016
Mai/2017
Ago/2017
mai/2018

## Slide 12: 2. O Projeto SCPCB – Arquitetura técnica
O SCPCB é um sistema desenvolvido no framework .NET utilizando como plataforma o Microsoft Excel 2010 (ou superior) por meio da instalação de um plugin (AddIn Client), onde um usuário basta ter Internet e permissão de acesso à aplicação para poder utilizá-lo. Esta solução foi assim elaborada para atender aos requisitos principais do projeto que consistem:
Utilização do MS Excel como interface da aplicação;
Permitir uso desconectado da Internet em determinadas funcionalidades;
Permitir armazenar as informações de previsões de carga em uma base de dados estruturada;
Uma melhoria de qualidade ao processo de previsão de carga que o sistema traz é de se integrar com outras aplicações do ONS, como:
CDRE – Cadastro de Representantes
SISBAR – Sistema de Cadastro de Barramentos da Rede de Simulação
SCPC (Sistema de Consolidação da Previsão de Carga para o PMO e Planejamento Anual da Operação Energética)
SAGIC – Sistema de Aquisição de dados de Geração Intercâmbio e Carga

## Slide 13: 2. O Projeto SCPCB – Arquitetura técnica
1ª camada – AddIn Client
Suplemento que será instalado na máquina do usuário que permite comunicação deste com as demais camadas do sistema.
2ª camada – AddIn Service
Camada hospedada na internet que permite rotear a requisição do cliente para acessar a rede corporativa do ONS. Responsável também em autenticar e autorizar este acesso.
3ª camada – App Service
Grande parte da lógica do sistema está nesta camada, que além de interagir com a base de dados, é responsável pelas integrações com outros sistemas, e de manter os serviços de agendamento, arquivo e e-mail.
Notes: Desenhar a arquitetura de distribuição

## Slide 14: 3. Cadastro de representantes e usuários
Para ter acesso ao SCPCB basta você seguir os seguintes passos:
* O procedimento deste cadastro estará descrito no e-mail que será enviado à todos os representantes
Representante se cadastra no CDRE
Representante recebe notificação informando conta corporativa no ONS
2. Os analistas de carga do ONS comunicarão por e-mail aos representantes dos Agentes confirmando a permissão para instalação (a partir do site do SCPCB) e acesso ao sistema.
Obter acesso à rede do ONS e associar-se* aos processos Consolidação Previsões Carga - PAR e PEL e Consolidação Previsões Carga - C. Prazo por meio do cadastro no CDRE – Cadastro de Relacionamento do ONS (http://cdre.ons.org.br).
Representante se associa a um dos processos de Carga no CDRE
ONS autoriza participação do representante no processo de carga e configura acesso ao SCPCB
ONS comunica representante que acesso ao SCPCB está liberado, informando link do site do sistema

## Slide 15: 4. Informações Gerais sobre o Sistema
Requisitos Computacionais
Acesso a Internet
.Net Framework 4.5.2 (será instalado automaticamente caso não exista)
VSTO 2010 (será instalado automaticamente caso não exista)
Excel 2010 ou superior
Windows 7 ou superior, para 64 bits
Processo de Instalação
Acesse o site do SCPCB através do endereço http://scpcb.ons.org.br/
Este endereço será enviado por e-mail posteriormente.
Lá você terá instruções para verificar os requisitos mínimos computacionais para uso do sistema e o como instalar o próprio sistema.
OBS: A instalação do sistema deve ser feita com a conta de administrador do computador.

## Slide 16: 4. Informações Gerais sobre o Sistema
Caso ocorra algum erro no uso do sistema (incidente), o usuário deverá encaminhar um e-mail para o ONS (contatos ao lado) para a caixa de correios do sistema:
scpcb@ons.org.br
Este e-mail deverá conter:
Descrição dos passos realizados que gerou o erro;
A planilha de dados utilizada no momento do erro;
c. Descrição do Agente e Estudo que se encontrava no momento do erro;
d. Log do client em anexo. Este log, denominado AddIn_Logs.log, se encontra na pasta $\ONS\SCPCB\Logs. O local onde se encontra este log é configurado no momento da instalação da aplicação.

## Slide 17: 4. Informações Gerais sobre o Sistema
A atualização do SCPCB ocorre de forma automática ao abrir o aplicativo Excel, e deve ser feita sempre que o sistema informar que existe uma nova versão.
Para atualizar basta seguir as instruções até o instalador indicar o término da operação.
Durante a atualização será solicitada a conta de administrador do computador.

## Slide 18: 5. Mudanças no processo – 2ª Fase
Mudanças na tela de aquisição de dados
Mudança nas planilhas de dados e novos tipos de dados
Status e gravações
Tratamento do dado verificado global
Tratamento do dado verificado por barramento
Notificações (ativação de e-mails automáticos) e controle de pendências
Gerar curva típica
Desagregação da carga, remanejamento, cenário, etc.
Mensagens do sistema
Particionamentos !?
Análise de Desvios !?
Geração de Casos !?
Help !?

## Slide 19: 5. Mudanças no processo – 2ª Fase
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Período de garantia
Identificação de problemas
Transição / paciência
Melhorias
Casos especiais

## Slide 20: 6. Atualização do SISBAR e Agrupamentos
SISBAR – Sistema de Cadastro de Barramentos da Rede de Simulação
Nesse sistema são cadastrados os barramentos (número e nome) que são utilizados na rede de simulação dos estudo elétricos do ONS.
Para cada novo estudo é associado o conjunto de barramentos cadastrados no SISBAR e disparado um processo de criação automática de estudo no SCPCB, onde será utilizado o subconjunto de barramentos que possui representação de previsão carga.
Antes da criação do estudo no SCPCB pode ser necessária atualização de parâmetros de alguns barramentos.
Alteração de processo:
  Será solicitada aos agentes, antes da liberação de um estudo no SCPCB, a verificação da necessidade de atualização da configuração de barramentos do SISBAR, para envio das previsões de carga.
  Será enviado um relatório com as informações gravadas na base do SISBAR para verificação dessa necessidade de atualização.
  O agente envia ao ONS as atualizações e o ONS atualiza o SISBAR.

## Slide 21: 6. Atualização do SISBAR e Agrupamentos
Exemplo do relatório do SISBAR – Estudo mensal de Jan/2017.
O representante deverá filtrar os agentes de interesse e verificar necessidade de atualização das informações: data de ativação, data de desativação, tipo e gnd.

## Slide 22: 6. Atualização do SISBAR e Agrupamentos
Informações a serem avaliadas, podem ser atualizadas no estudo corrente e/ou nos próximos estudos.
As informações do estudo corrente são herdadas do estudo anterior.
  Ativação – data de início de representação do barramento no estudo (ex. data de início de operação).
  Desativação – data de fim de representação do barramento no estudo.
  Tipo – indica se o barramento possui representação de previsão de carga/geração no estudo e será visualizado pelo SCPCB: “CC” ou não: “- -”.
  GND - indica se o barramento “CC” do estudo possui: apenas representação de carga “C”, apenas representação de geração (tipo II-b ou III) “G” ou ambas representações “A”.
Poderá também ser solicitada: correção ou alteração do nome do barramento e/ou inclusão de novos barramentos.
As informações enviadas e alteradas no SISBAR serão utilizadas pelo SCPCB para permitir ou não a gravação dos dados de carga na base do sistema.

## Slide 23: 6. Atualização do SISBAR e Agrupamentos
Outras colunas do relatório (podem ser usadas como filtros):
  Comp. – indica se o barramento é compartilhado com outro agente “S” ou não “N”.
  A/D – indica se o barramento está ativo “A” ou não “N” no estudo.
  Situação (barramentos ativos):
    “Efetiva” - a data de ativação é anterior a data de início do horizonte do estudo.
    “Em Efetivação” – a data de ativação está dentro do horizonte do estudo.
    “Futura” – a data de ativação é posterior a data de fim do horizonte do estudo.

## Slide 24: 6. Atualização do SISBAR e Agrupamentos
Exemplo de planilha para envio de atualizações das informações ao ONS.
Para “alteração” preencher número do barramento e as informações que deseja alterar (nome, ativação, desativação, tipo, gnd).
Para “inclusão” não preencher número do barramento e preencher todas as informações (nome, ativação, desativação, tipo, gnd).
Informações sobre agrupamentos de barramentos são atualizadas diretamente no SCPCB, mas poderão ser encaminhadas nessa planilha.

## Slide 25: 6. Atualização do SISBAR e Agrupamentos
Atualização/revisão de agrupamentos
O representante do agente deverá manter atualizados e informar ao ONS via e-mail os agrupamentos de seus barramentos. Poderá ser utilizado o arquivo de atualização do SISBAR para indicar essas alterações. A partir das informações dos agentes a atualização de agrupamentos é realizada pelo ONS.
A configuração de agrupamentos não depende do estudo. Vale a configuração atual informada pelo agente, podendo ser corrigida ou alterada.
A atualização, quando necessária, deve ser feita antes de aquisitar o arquivo de dados a ser gerado pelo sistema para o correto preenchimento da lista de agrupamentos dos barramentos da planilha "Caso Base", evitando retrabalho no aquisitar o referido arquivo de dados.
A planilha "Caso Base" gerada pelo sistema SCPCB dispões de até 4 opções de configurações de agrupamentos, inclusive para barramentos tipo "G" (independente do barramento de carga).

## Slide 26: 6. Atualização do SISBAR e Agrupamentos

## Slide 27: 7. Criação e Liberação de Estudos
Após a atualização do SISBAR pelo ONS a partir das informações enviadas pelos agentes, são criados estudos no SPCBC (Ex: PAR 2019-2021, 2º. Quadrimestre/2018, Mensal JUN/2018).
O ONS verifica pendências de configuração (condições de carga, agrupamentos, novos agentes) do estudo criado e libera o estudo para envio de dados pelos agentes ao ONS.
O sistema emite e-mail aos representantes dos agentes (usuários do sistema) informando data final para o envio dos dados.

## Slide 28: 7. Criação e Liberação de Estudos
[E-mail automático enviado pelo sistema SCPCB]
Estamos iniciando o processo de consolidação das previsões de carga para a elaboração dos Estudos das Diretrizes da Operação Elétrica - MENSAL JULHO/2009.
O sistema SCPCB já se encontra liberado para o envio dos dados pelos agentes para o referido estudo.
A data final para entrega dos dados é o dia 13/01/2020
A pendência 24273 referente ao envio dos dados previstos de carga do estudo em referência foi criada no SCPCB para o agente NOME_AGENTE; e o prazo para resolução da pendência é a data final para entrega dos dados.
A pendência 5772 referente ao envio dos dados verificados de 03/2009 foi criada no SCPCB para o agente NOME_AGENTE e o prazo para resolução da pendência é o mesmo prazo para entrega dos dados, citado acima.
Os documentos abaixo, relativo a esse processo de consolidação de carga, estão disponíveis no endereço [http://www.ons.org.br/agentes/previsao_carga.aspx]:
Termo de Referência
FAX com o pedido de dados elétricos

## Slide 29: 7. Criação e Liberação de Estudos
Observações:
Atraso nas atualização do SISBAR = retrabalho para o AGENTE e ONS.
Tipos de estudos: PAR (PAR/PEL), Quadrimestral e Mensal. Exemplo de estudos: PAR 2018-2020, 2º. Quadrimestre/2017, Mensal JAN/2017.
PAR 2018-2020 / PEL 2018-2019 = PAR 2019-2020 (p/ viabilização da utilização do CPNE).

## Slide 30: 8. Acesso ao Sistema
Ao abrir o Excel ou um arquivo Excel (versão 2010 ou superior), com o SCPCB já instalado na máquina do usuário, aparecerá no menu superior o plug-in do SCPCB

## Slide 31: 8. Acesso ao Sistema
Ao acionar o plug-in do SCPCB será apresentada a funcionalidade de autenticação no sistema e ao acionar o opção “Entrar” será apresentada tela para digitação do usuário e senha do representante do Agente

## Slide 32
8. Acesso ao Sistema
Ao digitar usuário e senha do representante do Agente e acionar o botão “Entrar”, caso o usuário represente mais de um Agente de Distribuição, será apresentada uma tela com lista de nomes de Agentes representados pelo usuário para seleção.

## Slide 33: 8. Acesso ao Sistema
Ao digitar “Confirmar” para o Agente selecionado ou caso o usuário não represente mais de um Agente, será apresentada faixa de opções com as funcionalidades do sistema SCPCB.
Faixa de Opções
A funcionalidade “Autenticação” será apresentada com o usuário e o agente selecionado ou agente do usuário.
A funcionalidade “Estudo” será apresentada com o último estudo liberado pelo ONS.

## Slide 34: 8. Acesso ao Sistema

## Slide 35: 8. Acesso ao Sistema
Serão apresentadas as funcionalidades, a saber: Autenticação, Estudos, Configurações, Dados e Casos, Análise das Previsões, Análise Gráfica, Elaboração de Previsões, Análise de Desvios e Geral, as quais disponibilizarão opções habilitadas para uso do sistema.
Faixa de Opções
A funcionalidade “Autenticação” será apresentada com a opção de “Sair” do sistema .
A funcionalidade “Estudo” será apresentada com o estudo liberado pelo ONS, o mais recente.

## Slide 36: 8. Acesso ao Sistema
Observações sobre autenticação:
A sessão do usuário terá validade de 35 minutos. E dentro desse tempo, caso nenhuma outra ação tenha sido acionada pelo usuário, não será solicitado ao usuário entrar com login e senha novamente no sistema para autenticação;
A cada nova ação do usuário dentro desse período de tempo, a autenticação do usuário é revalidada;
A autenticação continuará valendo nesse período de tempo mesmo que o usuário feche o Excel, sem sair do sistema.

## Slide 37: 9. Seleção de Estudo
Ao no nome do estudo apresentado na funcionalidade “Estudo” será apresentada lista para seleção de outros estudos já liberados.
Ao acionar a opção “Confirmar” será realizada a alteração de estudo.

## Slide 38: 9. Seleção de Estudo
Observações sobre troca de estudo => ao tentar realizar a troca de estudo, caso o arquivo em foco não seja referente ao estudo selecionado, o sistema indicará duas opções ao usuário para que a troca de estudo possa ser feita:
Selecionar o estudo da mesma referência do arquivo em foco;
Ou, colocar em foco um arquivo sem nenhuma planilha vinculada ao sistema (arquivo vazio, por exemplo).
Após a troca do estudo efetuada, o usuário poderá colocar em foco qualquer arquivo, independente do tipo de estudo ou informação existente no mesmo (padrão de funcionamento do excel).

## Slide 39: 10. Configurar Barramento Horo-Sazonal
No SCPCB, o representante do agente deverá indicar, a partir da funcionalidade “Configurações” na opção "Configurar Barramento HS", quais barramentos possuem representação de carga horo-sazonal nas previsões de um determinado estudo.

## Slide 40: 10. Configurar Barramento Horo-Sazonal
Essa configuração será herdada do estudo anterior de mesmo tipo, devendo o representante atualizar a configuração a cada estudo, caso necessário.
A atualização deve ser feita antes de aquisitar o arquivo de dados a ser gerado pelo sistema para o correto preenchimento da lista de barramentos da planilha de carga horo-sazonal, evitando retrabalho no aquisitar o referido arquivo de dados.
A funcionalidade dispões de filtros para facilitar o preenchimento das informações. Cuidado para não acionar o filtro antes de salvar as modificações na configuração dos barramentos com carga horo-sazonal.
O conceito de "Partição de barramento" poderá ser utilizado nessa fase de operação do sistema.
Cada estudo terá sua planilha de horo-sazonal.

## Slide 41: 10. Configurar Barramento Horo-Sazonal
Deverão ser indicados os barramentos que possuem representação de carga "Horo-sazonal" na coluna e, dentre esses, aqueles que a carga do barramento é "100% Horo-sazonal".

## Slide 42: 10. Configurar Barramento Horo-Sazonal
A acionar o botão "Salvar" o sistema armazena as informações atualizadas para o Agente e estudo selecionado, emitido aviso por e-mail ao ONS sobre a atualização.
A configuração de um barramento como "Horo-sazonal" permitirá o envio do desse tipo de dados ao ONS através do arquivo do sistema.
Alterações na configuração de um barramento como "Horo-sazonal" após o gravação de dados poderá estar bloqueada, sendo necessária a solicitação de desbloqueio do Agente ao ONS.

## Slide 43: 11. Aquisição do arquivos de dados
O representante do agente, estando logado no sistema, poderá aquisitar o arquivo de dados padrão do sistema (opção "Aquisitar" da funcionalidade "Dados e Casos") visando o preenchimentos dos dados de previsão para o estudo selecionado ou visando a aquisição de dados já enviados ao ONS.
Ao acionar a opção "Aquisitar" o sistema apresentará uma tela com opções para aquisição do arquivo de dados padrão do sistema, com planilhas de dados preenchidas quando for o caso.

## Slide 44: 11. Aquisição do arquivos de dados
Tela com opções para aquisição do arquivo de dados padrão do sistema.

## Slide 45: 11. Aquisição do arquivos de dados
Tela com opções para aquisição do arquivo de dados padrão do sistema.
A opção “Restaurar Seleção Padrão” restaura a seleção default de estudos passados.
Estudo Corrente
Estudos Passados
Versões do estudo corrente já gravadas
Dados Verificados Barramento
Dados Verificados Global
Sazonalidade Agente / ONS
Semente Agente / ONS
Estudo Corrente

## Slide 46: 11. Aquisição do arquivos de dados
Para o estudo corrente (estudo selecionado):
Tipos de dados com envio obrigatório ao ONS:
Curva de carga global prevista
Carga por barramento prevista (condições de carga obrigatórias e não obrigatórias)
Carga por barramento verificada (condições de carga obrigatórias e não obrigatórias)
Demanda Máxima EPE (PAR/PEL)
Tipos de dados com envio obrigatório ao ONS, porém com opção "Não Possui":
Carga Horo-sazonal
Compensação reativa não representada na rede de simulação
Remanejamento
Obras de Distribuição (PAR/PEL e Quadrimestral)
SE Distribuição (PAR/PEL e Quadrimestral, agentes do NNE)
Tipo de dados com envio não obrigatório ao ONS:
Sazonalidade (demanda máxima mensal verificada, seleção de parâmetros) + Curvas Típicas PU e MW
Semente

## Slide 47: 11. Aquisição do arquivos de dados
O Campo “Versões” da Tela de Aquisição lista as versões de dados do estudo corrente já gravadas na base do SCPCB, caso existam. Poderá existir uma versão ONS e várias versões do Agente, caso o Agentes tenha enviado revisões para o estudo. Uma versão será indicada pelo ONS como “Oficial”. Caso ainda não tenha gravado dados para o estudo, este campo se apresentará vazio e o arquivo aquisitado apresentará as planilhas do estudo corrente sem dados.
O Campo “Sazonalidade/Curvas Típicas” possui a opção de baixar dados gravados pelo Agente ou ONS (revisão de demanda global máxima mensal, parâmetros de sazonalidade e de Curvas Típicas) para o estudo corrente. Não existindo dados gravados, o sistema apresentará a planilha para elaboração da sazonalidade e curvas típicas.
O Campo “Semente” da Tela de Aquisição possui a opção “Agente” ou “ONS” para que o usuário selecione se deseja visualizar no arquivo os dados de semente elaborados pelo agente ou pelo ONS para o estudo corrente, se existir.

## Slide 48: 11. Aquisição do arquivos de dados
O Campo “Dados Verificados” (por barramento) possui opções para aquisição do dado verificado por barramento e para a carga verificada global.
Caso selecionado o campo “Carga por Barramento” será aquisitado o dado verificado original informado pelo agente. A opção “Corrente” aquisita o dado aprovado pelo ONS, e a opção “Revisado” aquisita o dado revisado pelo agente, pendente de aprovação pelo ONS.
Caso selecionado o campo “Carga por Barramento Tratado” será aquisitado o dado verificado por barramento tratado pelo agente para realização de previsões. A opção “Verificado ano-t”, indica a aquisição do dado verificado tratado de cada ano do período histórico selecionado no campo “Período”. O campo “Verificado-t” indica a aquisição do dado verificado tratado com uma sazonalidade baseada no histórico de mais de 1 ano para cada barramento.

## Slide 49: 11. Aquisição do arquivos de dados
O Campo “Carga Global Horária” possui opção “Original” ou “Tratado” para aquisição desses dados. O dado tratado considera que os pontos tratados serão recuperados, e onde não houver tratamento será recuperado o dado original (planilha “Carga Horária”).
O Campo “Opções de Barramentos” possui opções para a ordenação da lista de barramentos nas planilhas vinculadas a planilha “Caso Base” do arquivo aquisitado, a escolha do usuário. Caso selecionada a opção “Apresentar o nome do barramento com o nome fantasia” será apresentado no arquivo aquisitado o nome fantasia do barramento, caso esse nome esteja cadastrado na base do SCPCB.

## Slide 50: 11. Aquisição do arquivos de dados
Ao acionar "Confirmar" da tela de "Aquisição de dados" será gerado pelo sistema arquivo de dados padrão considerando os as planilhas para coleta dos dados de previsão, bem como as planilhas com os dados históricos.
Este arquivo contém (ver arquivo exemplo):
Planilhas relativas aos tipos de dados do estudo corrente (estudo selecionado na funcionalidade "estudo") de obrigatoriedade de envio pelo agente.
Planilhas relativas aos tipos de dados de estudos passados (caso selecionados previamente na tela de aquisição) com dados gravados na base do sistema.
Planilha "Caso Base" com o conjunto união dos barramentos dos estudo corrente e estudos históricos selecionados. Barramentos de estudos que constam na planilhas mas não foram liberados não influenciarão neste conjunto (Ex.: estudos mensais passados).
Planilhas de dados verificados por barramento e/ou carga global.
Planilhas "Sazonalidade", "Curvas PU" e "Curvas MW" caso a opção "Sazonalidade" for previamente selecionada.
Observação:
As planilhas "Anarede" e "Dados Gráficos" para uso como CPNE? Utilities não serão mais apresentadas.

## Slide 51: 11. Aquisição do arquivos de dados
Alterações nas planilhas – visando atender a 2ª Fase do SCPCB foram feitas algumas alterações nas planilhas do arquivo padrão. Essas alterações impedem a utilização do arquivo com o CPNE. São listadas abaixo algumas alterações:
Planilhas de dados de carga prevista e verificada por barramento e de compensação reativa (planilhas vinculadas a planilha “Caso Base”).
Inclusão de agrupamentos de geração.
Totalizações de todas as opções de agrupamentos (carga e geração)
Totalização de carga líquida.
Fundo de célula cinza-escuro para mês em que o barramento está fora do horizonte do estudo => SISBAR. A formatação do mês do dado verificado segue a configuração do respectivo estudo Mensal.
Inclusão de coluna “Linhas sem dados”.
Inclusão de coluna “Partições” (número e nome).
OBS: O preenchimento do nome das usinas na planilha “Caso Base” não será gravada na base. O agente deverá atualizar o Anexo III do TR e enviá-lo ao ONS junto com as premissas indicando correções e/ou alterações.

## Slide 52: 11. Aquisição do arquivos de dados
Alterações nas planilhas – Continuação
Planilha “Horo-sazonal”
Totalizações de todas as opções de agrupamentos.
Fundo de célula cinza-escuro para mês em que o barramento está fora do horizonte do estudo => SISBAR ou não está configurado no mês/quadrimestre como horo-sazonal.
Inclusão de coluna “Linhas sem dados”.
Inclusão de coluna “Partições” e “100% HS”.
Planilha “Remanejamento”
Indicação de “não possui” remanejamentos verificados e/ou em contingência.
Planilhas “Remanejamento”, “Obras de Distribuição” e “SE Distribuição”
Lista para seleção de barramentos
Planilhas “Curvas de Carga”
Exibição da aba “Gráfico Curvas”.
Apresentação de dados previstos e históricos de todos os tipos de estudos.

## Slide 53: 11. Aquisição do arquivos de dados
Alterações nas planilhas – Continuação
Planilha “Curva Típica PU” e “Curva Típica MW”
Valores de correção por hora (antes era por condição de carga)
Planilhas “Demanda Máxima EPE” (PAR/PEL)
Introduzida planilha especifica (os dados eram enviado através da planilha “Sazonalidade”)

## Slide 54: 11. Aquisição do arquivos de dados
Alterações nas planilhas – Continuação
Planilha “Sazonalidade”
Demanda Máxima Mensal:
1º - Recupera os dados verificados salvos no SCPCB;
2º - Para os meses faltantes (nessa ordem):
2.1) Do SPCEE (SAGIC) - maior valor horário para o mês/ano (2ª Fase do SCPCB);
2.2) O maior dado verificado de demanda encaminhado para o PMO (SCPC I);
2.3) O maior dado previsto de demanda encaminhado para o PMO (SCPC I);
2.4) Caso exista para algum mês/ano dado gravado no SCPCB (no estudo corrente) para os dois últimos anos da tabela sobrescrever qualquer dado recuperado nos itens anteriores;
2.5) O que não for preenchido na tabela deve ficar em branco (vazio).
Gravação na base: demanda para cada mês de todos os anos apresentados na planilha Sazonalidade para o agente, considerando:
• Os valores dos dois últimos anos devem ser gravados para o agente no estudo corrente.
• Os demais anos devem ser gravados sem vínculo com estudo, por mês/ano.
As células sem valores preenchidos, caso não haja nenhuma crítica impeditiva relacionada a dados não preenchidos, não devem ser gravados na base de dados. Caso já haja dados gravados, os respectivos registros devem ser excluídos da base.

## Slide 55: 11. Aquisição do arquivos de dados
Opção “Utilitários” da funcionalidade “Geral”: Estando com uma planilha aberta do arquivo padrão, o acionamento dessa opção abre um painel com opções de navegação na planilha, de exibir/ocultar colunas da planilha e outras específicas, dependo da planilha em foco.

## Slide 56: 11. Aquisição do arquivos de dados
A opção “Utilitários” da funcionalidade “Dados” – Exemplos:
Curvas Típicas pu
Sazonalidade
OBS: nas planilha de carga por barramento haverá opção de formatação de valores máximos e mínimos anuais (MW e Mvar) por barramento.

## Slide 57: 11. Aquisição do arquivos de dados
Observações:
Dependendo do número de barramentos do agentes, quantidade de estudos passados, anos de dados verificados e quantidade de dados gravados, a aquisição do arquivo pode ser demorada;
Antes de aquisitar o arquivo, certifique-se das atualizações prévias que devem ser feitas (SISBAR, barramentos horo-sazonais, agrupamentos) e dos estudos passados e anos de dados verificados que deseja aquisitar, evitando assim a aquisição do arquivo repetidas vezes;
A alteração da estrutura do arquivo (layout, cabeçalhos, títulos, etc) pode impedir sua utilização no sistema;
Planilhas incluídas ou duplicadas manualmente não serão reconhecidas pelo sistema. Para que sejam reconhecidas pelo sistema, as planilhas do arquivo padrão poderão ser duplicadas através da opção “Copiar Planilha” da funcionalidade “Geral”;
Existem informações contidas no arquivo de dado padrão criadas e utilizadas pelo sistema, porém não facilmente identificadas pelo usuário (exemplo estudo de referência, nome do agente, etc);

## Slide 58: 11. Aquisição do arquivos de dados
Observações:
O CPNE? Utilities não irá funcionar com o arquivo de coleta de dados gerado pelo SCPCB nessa fase.
O SCPCB disponibilizará funcionalidade para transferência de dados entre planilhas padrão geradas pelo sistema, dentro de um mesmo arquivo, ou entre diferentes arquivos. Na transferência os tipos de dados deverão ser os mesmos.
A inclusão de linhas nas planilhas de barramentos poderá ser feita através de opção do utilitários para a planilha “Caso Base” do arquivo de coleta de dados;
Nessa 2ª Fase de operação do SCPCB as rotinas de análise de previsão de carga, desagregação, curvas típicas e caracterização deverão ser realizadas através do SCPCB;

## Slide 59: 12. Inclusão e Exclusão de Linhas
A inclusão/exclusão de linhas no arquivo de dados deve sempre ser realizada através da aba “Caso Base”, selecionando a funcionalidade “Utilitários”, onde serão apresentadas as seguintes opções:
  Incluir Linhas: O usuário seleciona uma linha na área de barramentos da planilha, informa a quantidade de linhas a serem incluídas e clica no botão “Incluir Linhas”;
  Excluir Linhas: O usuário seleciona uma linha na área de barramentos da planilha, informa a quantidade de linhas a serem incluídas e clica no botão “Incluir Linhas”;
A inclusão/exclusão de linha no SCPCB tem por objetivo possibilitar a criação/exclusão de linhas em todas as planilhas de carga por barramento do arquivo em foco, vinculadas a aba “Caso Base”;

## Slide 60: 12. Inclusão e Exclusão de Linhas
  Atualizar Agrupamentos: Essa opção atualiza a lista dos nomes dos agrupamentos na seção de totalização dos agrupamentos existente nas planilhas do arquivo, vinculados a aba “Caso Base”, no caso de inclusão de novos barramentos associados a agrupamentos, bem como a atualização das totalizações. Essa atualização é feita apenas no arquivo de dados, não alterando a base de dados;
  Incluir Totais de Barramentos: O usuário poderá informar o número da linha para inserção dos totais de barramentos.
  Observação Importante:
  Salve o arquivo antes de executar essas opções, pois as mesmas não ficam registradas no excel como opção para o “Desfazer”, ou seja, tudo o que for feito por essas opções não poderá ser desfeito.

## Slide 61: 13. Cópia de Planilhas
A funcionalidade “Copiar Planilha” se tornou necessária para que o sistema reconheça a planilha copiada. Isso se deve porque as planilhas padrão do sistema possuem internamente “metadados”, e na utilização da funcionalidade de cópia normal do Excel os “metadados” se perdem.
Para criar uma cópia basta selecionar a aba do arquivo em foco e clicar na funcionalidade “Copiar Planilha”, e uma cópia será feita.
Observe na figura que o usuário não precisa estar com login efetuado no sistema SCPCB para utilizar essa funcionalidade.

## Slide 62: 14. Transferência de Dados
A opção “Transferir Dados” da funcionalidade “Dados e Casos”, permite que o usuário transfira informações entre planilhas padrão do sistema, existentes em arquivos abertos, estando essas informações dentro de um mesmo arquivo ou em arquivos de dados diferentes.

## Slide 63: 14. Transferência de Dados
O usuário cria na funcionalidade as relações de dados das planilhas em origem e destino adicionando-as à lista de transferência, e clica em transferir.
Veja abaixo exemplo:
Os dados são transferidos barramento a barramento para os tipos de dados de carga por barramento.

## Slide 64: 15. Gravação e Consulta de Premissas
Para realizar a gravação dos arquivos de premissas de previsão de carga de um estudo selecionado, o agente e estudo deverão estar referenciados nas funcionalidades “Autenticação” e “Estudos” do sistema.
Para tanto o usuário deverá acionar a opção “Premissas” da funcionalidade "Dados e Casos”.

## Slide 65: 15. Gravação e Consulta de Premissas
O sistema apresentará a tela “Consulta Arquivo de Premissas de Previsão” referentes ao agente e ao estudo selecionado.
Obs:
Caso existam, serão apresentadas as seguintes informações:
a versão de gravação das premissas;
se a versão é uma revisão;
os dias em atraso de envio do dado ao ONS;
o status do agente quando ao envio de dados para o estudo;
lista de arquivos já gravados.

## Slide 66: 15. Gravação e Consulta de Premissas
Ao acionar a opção “Gravar Nova Versão” da tela “Consulta Arquivos de Premissas de Previsão” o sistema aprestara a tela de “Atualizar Arquivos de Premissas de Previsão”
Obs:
Caso existam, será apresentada a versão atual de gravação das premissas e a lista de arquivos já gravados.

## Slide 67: 15. Gravação e Consulta de Premissas
Ao acionar a opção “Incluir” da tela “Atualizar Arquivos de Premissas de Previsão” será uma caixa de diálogo para seleção de arquivos.

## Slide 68: 15. Gravação e Consulta de Premissas
Após selecionar os arquivos (um de cada vez) o usuário deverá acionar a opção “Salvar” para concluir a gravação da versão de arquivos de premissas.
Obs:
Será aberta mensagem para confirmação da gravação dos arquivos
Poderão ser incluídos arquivos com as seguintes extensões: .pdf, extensões do excel (versão anterior, binário, comum e com macro), extensões do word (versão anterior, binário, comum e com macro), extensões do power point (versão anterior, binário, comum e com macro), .txt e .jpg. A gravação de cada arquivo estará limitado a 10MB.

## Slide 69: 15. Gravação e Consulta de Premissas
Para realizar consulta das versões de arquivos de premissas de previsão de carga gravadas para um estudo selecionado, o usuário deverá acionar a mesma opção “Manter Premissas “da funcionalidade "Dados”, selecionar a versão e acionar as opções “Baixar” relativas aos arquivos.

## Slide 70: 15. Gravação e Consulta de Premissas
Para realizar alteração dos arquivos de premissas de previsão de carga gravadas para um estudo selecionado, o usuário deverá acionar a mesma opção “Manter Premissas “da funcionalidade "Dados”, selecionar uma versão e acionar as opções “Gravar Nova Versão”.
O usuário poderá:
incluir novos arquivo (opção Incluir)
excluir arquivo gravado (desmarcar caixa de seleção)
alterar arquivo gravado (opção Alterar).
Ao acionar a opção “Salvar” será gravada nova versão de arquivos de premissas.

## Slide 71: 16. Validação de Dados de Previsão
O usuário, a qualquer momento, poderá realizar uma validação dos dados de previsão digitados nas planilhas do arquivo padrão do estudo selecionado. Essa validação identifica dados faltantes, dados não numéricos, dados zerados, dados incoerentes, etc, conforme mostrado mais adiante.
Para realizar a validação o arquivo de dados em foco deverá ser um arquivo gerado pelo sistema e relativo ao agente e estudo referenciado nas funcionalidades “Autenticação” e “Estudos” do sistema.
Para tanto o usuário deverá primeiramente acionar opção “Gravar“ e a subopção “Dados Previstos” da funcionalidade "Dados e Casos”.

## Slide 72: 16. Validação de Dados de Previsão
O sistema apresentará a tela “Gravar dados Previsto na Base do SCPCB”.
O usuário deverá selecionar informações dessa tela segundo suas necessidades de validação e posteriormente acionar a opção “Validar Dados”.
Obs:
Serão apresentadas seleções default do sistema que poderão ser alteradas pelo usuários.
Embora a validação esteja nessa tela de gravação de dados, a validação não grava dados na base.

## Slide 73: 16. Validação de Dados de Previsão
Nessa tela o usuário deverá selecionar: os tipos de dados obrigatórios e não obrigatórios que deseja validar; os tipos de dados que não possui e indicar se deseja verificar validações cruzadas entre tipos de dados (ex: soma barramentos x valor da curva de carga). O campo “Motivo da Revisão” não precisa ser preenchido.
É necessário que as planilhas referentes aos tipos de dados selecionados estejam presentes no arquivo em foco e os nomes das abas e layout das planilha estejam no padrão.
Para a realização de validações cruzadas e necessário que os tipos de dados envolvidos estejam selecionado.
Após acionamento da opção “Validar Dados” o sistema avalia os dados de previsão digitados no arquivo e emite um arquivo (numa outra instância do Excel) onde são apontadas as inconsistências encontradas para cada tipo de dados, caso existam.

## Slide 74: 16. Validação de Dados de Previsão
Nas planilhas por tipo e dado do relatório são apontadas inconsistências impeditivas (que impedirão uma futura gravação dos dados na base de dados) ou não impeditivas (não impedem a gravação) que funcionam como uma alerta para avaliação do usuário indicando que o dado pode estar com algum problema.

## Slide 75: 16. Validação de Dados de Previsão

## Slide 76: 16. Validação de Dados de Previsão
Validação Cruzada:

## Slide 77: 16. Validação de Dados de Previsão

## Slide 78: 16. Validação de Dados de Previsão
Validação Cruzada:
Validação Cruzada:

## Slide 79: 16. Validação de Dados de Previsão

## Slide 80: 17. Gravação de Dados Previstos
Para realizar a gravação de dados previstos de um estudo selecionado, o arquivo de dados em foco deverá ser um arquivo gerado pelo sistema e relativo ao agente e estudo referenciado nas funcionalidades “Autenticação” e “Estudo” do sistema.
Para tanto o usuário deverá acionar opção “Gravar“ e a subopção “Dados Previstos” da funcionalidade "Dados e Casos” (mesma funcionalidade da validação de dados previstos).

## Slide 81: 17. Gravação de Dados Previstos
O sistema apresentará a tela “Gravar dados Previsto na Base do SCPCB”.
O usuário deverá selecionar informações dessa tela segundo suas necessidades de validação e posteriormente acionar a opção “Gravar Dados”.
Obs:
Serão apresentadas seleções default do sistema que poderão ser alteradas pelo usuários.

## Slide 82: 17. Gravação de Dados Previstos
Nessa tela o usuário deverá selecionar: todos os tipos de dados obrigatórios e opcionalmente os não obrigatórios. Deverá indicar os tipos de dados que não possui. O campo “Motivo da Revisão” deve ser preenchido apenas em caso de revisão de dados já gravados para um estudo.
É necessário que as planilhas referentes aos tipos de dados selecionados estejam presentes no arquivo em foco e os nomes das abas e layout das planilha estejam no padrão.
Após acionamento da opção “Gravar Dados” o sistema realiza automaticamente a validação de dados de previsão digitados no arquivo e emite um arquivo (numa outra instância do Excel) onde são apontadas as inconsistências encontradas para cada tipo de dados, caso existam. Os tipos de dados que apresentarem inconsistências impeditivas não serão gravados na base. As inconsistências cruzadas também serão consideradas.

## Slide 83: 17. Gravação de Dados Previstos
Caso todos os tipos de dados apresente inconsistência impeditivas, o sistema aprestará a mensagem abaixo impedindo a gravação dos dados.
Caso contrário, se ao menos um tipo de dado não apresentar crítica impeditiva, o sistema apresentará a tela resumo sobre a gravação dos dados, a seguir, para confirmação ou não da gravação de dados.

## Slide 84: 17. Gravação de Dados Previstos

## Slide 85: 17. Gravação de Dados Previstos
Somente serão gravados na base os tipos de dados com “Sim” na coluna “Será Enviado?”

## Slide 86: 17. Gravação de Dados Previstos
Esta tela apresenta as seguintes informações: o número da versão da gravação; o status do agente quanto ao envio de dados para o estudo, se confirmada a gravação; se as premissas das previsões já foram enviadas e informações sobre a gravação de cada tipo de dados.
A informações sobre a gravação de cada tipo de dados, se confirmada a gravação :
Existência ou não de inconsistências impeditivas;
Existência ou não de inconsistências não impeditivas;
Se será ou não será enviado (será gravado na base somente se não possuir inconsistências impeditivas);
Se será um reenvio ou não.
Observação sobre a gravação do tipo de dados.
Após a confirmação será emitida a mensagem sobre a finalização do processo de gravação:
Somente serão gravados com sucesso os tipos de dados com “Sim” na coluna “Será Enviado?” na tela de detalhamento da gravação

## Slide 87: 17. Gravação de Dados Previstos
Observações:
A alteração da estrutura do arquivo (layout, cabeçalhos, títulos, etc) pode impedir a gravação de dados;
Orientamos a gravação das premissas antes dos dados de previsão;
Orientamos a realização da crítica dos dados antes de realizar a gravação dos mesmos, para avaliar possíveis erros de digitação e outros problemas;
Evite gravações de dados não definitivos, pois é um processo demorado, podem gerar versionamentos, contabilizar alterações, processo de revisão e retrabalho. Para dados não definitivos utilize gravações locais do arquivo.

## Slide 88: 18. Validação de Dados Verificados
O usuário, a qualquer momento, poderá realizar uma validação dos dados verificados por barramento digitados nas planilhas do arquivo padrão do estudo selecionado. Essa validação identifica dados faltantes, dados não numéricos, dados zerados, dados incoerentes, etc, conforme mostrado mais adiante.
Para realizar a validação o arquivo de dados em foco deverá ser um arquivo gerado pelo sistema e relativo ao agente e estudo referenciado nas funcionalidades “Autenticação” e “Estudos” do sistema.
Para tanto o usuário deverá primeiramente acionar opção “Gravar“ e a subopção “Dados Verificados” da funcionalidade "Dados e Casos”.

## Slide 89: 18. Validação de Dados Verificados
O sistema apresentará a tela “Gravar dados Verificados na Base do SCPCB”.
Nessa tela, o usuário deverá selecionar os meses que deseja realizar a validação dos dados verificados por barramento, indicar se deseja realizar validações cruzadas e posteriormente acionar a opção “Validar Dados”.
Observação:
Serão apresentados os meses disponíveis para gravação de dados verificados.
Motivo para revisão de dados não deve ser preenchido na primeira gravação de um determinado mês.
Embora a validação esteja nessa tela de gravação de dados, a validação não grava dados na base.

## Slide 90: 18. Validação de Dados Verificados
É necessário que as planilhas que contem os meses selecionados estejam presentes no arquivo em foco e os nomes das abas e layout das planilha estejam no padrão.
Após acionamento da opção “Validar Dados” o sistema avalia os dados de verificado por barramento do mês selecionado e que consta do arquivo e emite uma arquivo relatório (numa outra instância do Excel) onde são apontadas as inconsistências encontradas, caso existam.
Nos relatório são apontadas inconsistências impeditivas (que impedirão uma futura gravação dos dados na base de dados) ou não impeditivas (não impedem a gravação) que funcionam como uma alerta para avaliação do usuário indicando que o dado pode estar com algum problema.

## Slide 91: 18. Validação de Dados Verificados

## Slide 92: 19. Gravação de Dados Verificados
Para realizar a gravação de dados verificados por barramento de um mês, o arquivo de dados em foco deverá ser um arquivo gerado pelo sistema e relativo ao agente e estudo referenciado nas funcionalidades “Autenticação” e “Estudos” do sistema.
Para tanto o usuário deverá acionar opção “Gravar“ e a subopção “Dados Verificados” da funcionalidade "Dados e Casos” (mesma funcionalidade da validação de dados verificados.

## Slide 93: 19. Gravação de Dados Verificados
O sistema apresentará a tela “Gravar dados Verificados na Base do SCPCB”.
Nessa tela, o usuário deverá selecionar os meses que deseja realizar a gravação dos dados verificados por barramento e posteriormente acionar a opção “Validar Dados”.
Observação:
Serão apresentadas os meses disponíveis para gravação de dados verificados.
Motivo para revisão de dados não deve ser preenchido na primeira gravação de um determinado mês.

## Slide 94: 19. Gravação de Dados Verificados
É necessário que as planilhas que contem os meses selecionados estejam presentes no arquivo em foco e os nomes das abas e layout das planilha estejam no padrão.
Após acionamento da opção “Gravar Dados” o sistema realiza automaticamente a validação de dados verificados dos meses selecionados na tela e que constam do arquivo e emite arquivo relatório (numa outra instância do Excel) onde são apontadas as inconsistências encontradas, caso existam. As inconsistências cruzadas também serão consideradas.
Caso todos meses selecionados apresentem inconsistência impeditivas, os sistema aprestará a mensagem abaixo impedido a gravação dos dados.

## Slide 95: 19. Gravação de Dados Verificados
Caso pelo menos um mês não apresente inconsistência impeditivas, os sistema apresentará a tela de detalhamento de gravação dos dados verificados para confirmação ou não da gravação de dados.

## Slide 96: 19. Gravação de Dados Verificados
Essa tela apresenta as seguintes informações:
Os meses da gravação;
Se cada o mês da gravação apresenta inconsistências não impeditivas;
A situação quanto ao envio de dados, se confirmada a gravação;
Se os dados foram aprovados;
Se é uma revisão.
Após a confirmação será emitida a mensagem sobre a finalização do processo de gravação:

## Slide 97: 20. Status e Gravações - Dados Previstos
Para verificar o status do agente (quanto a entrega de dado), o status dos tipos de dados previstos e versões de gravação, referentes a um estudo, o usuário deverá acionar opção “Status e Gravações” e a subopção “Dados Previstos” da funcionalidade “Dados e Casos”.
O sistema apresentará a tela “Manutenção dos Status dos Dados Previsto” referentes ao agente e ao estudo selecionado, para visualização das informações.

## Slide 98: 20. Status e Gravações - Dados Previstos
Na coluna “Detalhes” é apresentado o botão “+” ou “-” para exibir ou ocultar o detalhamento de cada tipo de dado de cada versão de gravação.

## Slide 99: 20. Status e Gravações - Dados Previstos
Essa tela apresenta as seguintes informações:
O status do Agente;
Se o SISBAR está habilitado para alterações no estudo;
O detalhamento da gravação:
  O número da versão
  Se a versão é a oficial
  A data da gravação
  O motivo da gravação (se revisão)
  O status de envio do tipo de dado
  O número de revisões do tipo de dado
  Os dias em atraso do tipo do dado
  O % de alterações da revisão do tipo de dados

## Slide 100: 20. Status e Gravações - Dados Previstos
Status do agente em relação a entrega de dados previstos para um estudo poderá ser:
Não enviado – quando o agente ainda não enviou dados.
Enviado com pendência - quando o agente ainda não enviou a totalidade dos tipos de dados.
Enviado - quando o agente ainda já enviou a totalidade dos dados, inclusive premissas.
Em análise - quando as previsões do agente estão sendo analisadas pelo ONS.
Em revisão - quando o agente está liberado para enviar revisão dos dados.
Consolidado - quando as previsões do agente já estão consolidadas pelo ONS.
Status de envio do tipo de dado (coluna “Enviado” do detalhamento da gravação) poderá ser:
Sim – quando o tipo de dado já foi enviado.
Não - quando o tipo de dado não foi enviado (gravação com pendência impeditiva).
Sim (não possui) – quando o agente não possui o tipo de dado.

## Slide 101: 20. Status e Gravações - Dados Previstos
Versões de gravações:
Gravação realizada antes do término do prazo de envio de dados do agente ao ONS não gerará nova versão (versão gravada anteriormente, se existir, será substituída pela nova gravação. O sistema não bloqueia gravações antes do término deste prazo.
Gravação realizada após do término do prazo de envio de dados do agente ao ONS:
Caso o agente não esteja com status “Em análise” ou “Consolidado” uma nova gravação não gerará nova versão, armazenará os dados substituindo os dados gravados anteriormente, se existirem (nesse caso a versão poderá ter mais de uma gravação, registrando data, dias em atraso e quantidade de alterações). O sistema não bloqueia gravações após do término desse prazo, se o agentes não estiver com status “Em análise” ou “Consolidado”.
Caso o agente esteja com status “Em análise” ou “Consolidado”, o sistema bloqueia gravações após do término prazo. Nesse caso o representante do Agente deverá solicitar desbloqueio do sistema e, em caso de aprovação, o ONS alterará o status do agente para “Em revisão” para o agente realizar nova gravação que gerará nova versão.
Em cada gravação são atualizadas as informações da tela de “Manutenção dos Status dos Dados Previsto”.

## Slide 102: 20. Status e Gravações - Dados Previstos
Versão Oficial:
É a versão indicada como a melhor para as análises das previsões pelo ONS. Somente uma versão poderá ser estabelecida como oficial e receberá “sim” na coluna “Oficial” da tela de status.
A primeira versão gravada pelo agente, com status “Enviado”, é automaticamente estabelecida como oficial.
A última versão gravada pelo agente , com status “Enviado”, antes do bloqueio do sistema será a estabelecida automaticamente como oficial.
Versão gravada a partir solicitação de revisão, pelo Agente ou ONS, será gravada, a princípio, como não oficial (receberá “não” na coluna “Oficial”), mas poderão ser estabelecidas como oficial pelo ONS (depende do resultado da análise, nesse caso a versão que estava como oficial tornará não oficial).
Poderá existir uma versão gravada pelo ONS.
Caso a configuração de barramentos seja modificada pelo SISBAR, as versões publicadas antes da alteração do SISBAR, receberão a indicação "C" (versão corrompida) na coluna “Oficial”.

## Slide 103: 20. Status e Gravações - Dados Previstos
O número de revisões do tipo de dado indica quantas vezes determinado tipo de dado já foi revisado (cumulativo a cada gravação de versão).
Os dias em atraso do tipo do dado é calculado em relação a data do prazo de envio dados do Agente ao ONS sempre que o status do envio do dado é “Não”.
O % de alterações da revisão do tipo de dados é calculado em relação ao número de dados da ultima versão (versão oficial ou ultima versão gravada se não existir oficial) .
  Em uma gravação de um determinado tipo de dado, se o status de envio do tipo de dado da ultima versão é “não” e na nova versão é “sim” o % de alterações será 100%.
  Em uma gravação de um determinado tipo de dado, se o status de envio do tipo de dado da ultima versão é “sim” e na nova versão é “não” (gravação com inconsistências impeditivas) o % de alterações será 100%. Neste caso, esse tipo de dado não será gravado na nova versão (isso será explicitado no campo “observações’ da tela de detalhamento da gravação de dados previsto.

## Slide 104: 21. Revisão de Dados Previstos
Poderão ser enviadas revisões dos dados previstos já gravados, caso o sistema não estiver bloqueado (agente com status “Em Análise” ou “Consolidado”).
Caso contrário, o representante do agente deverá solicitar (a partir da abertura de pendência manual do agente para o ONS) desbloqueio do sistema. Caso aprovado pelo ONS, o ONS alterará o status do agente para “Em Revisão” estipulando um prazo para o envio da revisão.
No caso em que o ONS esteja solicitando revisão de dados, o ONS alterará o status do agente para “Em Revisão”, estipulando um prazo para o envio da revisão (a partir da abertura de pendência manual do ONS para o agente).
Caso necessário envio de revisão de carga devido a alterações na configuração de barramentos do SISBAR de um estudo, e caso já exista versão gravada para esse estudo, o ONS solicitará revisão de dados a partir de abertura de pendência automática do ONS para o agente envolvido e alterará o status do agente para “Em Revisão”, estipulando um prazo para o envio da revisão. Os dados referentes a agentes/barramentos que saíram da configuração desse estudo serão apagados da base nas versões já gravadas e estas versões receberão a indicação "C" (versão corrompida) na coluna “Oficial” da tela de status de gravações.
No caso de alterações na configuração de barramentos do SISBAR em que ainda não exista versão gravada para um estudo, mas esse estudo já esteja liberado, o agente envolvido será avisado para aquisitar novamente a planilha de dados com as alterações, caso necessário.

## Slide 105: 22. Status e Gravações - Dados Verificados
Para verificar o status do agente (quanto a entrega de dado), o status dos tipos de dados verificados por barramento e versões de gravação, referentes a um mês, o usuário deverá acionar opção “Status e Gravações” e a subopção “Dados Verificados” da funcionalidade “Dados e Casos”.
O sistema apresentará a tela “Manutenção dos Status dos Dados Verificados” referentes ao agente e ao meses, para visualização das informações.

## Slide 106: 22. Status e Gravações - Dados Verificados
Essa tela apresenta as seguintes informações:
Opção “Atualizar Dados” para alteração do período de visualização dos meses com dados verificados gravados no sistema.
Para cada mês, as seguintes informações:
  O número gravação
  A data da gravação
  Se a gravação foi aprovada pelo ONS
  O status de envio do dado (“não”, “sim” e não consistido)
  Os dias em atraso do dado (caso status seja diferente de “sim”)
  O % de alterações da revisão do tipo de dados

## Slide 107: 22. Status e Gravações - Dados Verificados
Versões de gravações:
Gravação realizada antes do término do prazo de envio de dados do agente ao ONS não gerará nova versão (versão gravada anteriormente, se existir, será substituída pela nova gravação. O sistema não bloqueia gravações antes do término deste prazo. A gravação será automaticamente aprovada se o status do envio do dado estiver “sim”.
Gravação realizada após do término do prazo de envio de dados do agente ao ONS:
Caso o status de envio de dados seja “não” ou “não consistido”, o sistema não bloqueia gravações, e uma nova gravação poderá ser feita, substituindo os dados anteriores na base. A gravação será automaticamente aprovada se o status do envio do dado estiver “sim”.
Caso o status de envio de dados seja “sim”, o sistema também não bloqueia nova gravação, sendo que o sistema armazenará temporariamente os dados na nova gravação (verificado revisados), sem substituir a gravação anterior (verificado corrente), até a aprovação pelo ONS. Caso o ONS aprove a nova versão, os dados da gravação anterior são substituídos.
Em cada gravação são atualizadas as informações da tela de “Manutenção dos Status dos Dados Verificados”.

## Slide 108: 23. Revisão de Dados Verificados
Poderão ser enviadas revisões dos dados verificados por barramento já gravados. O sistema não fica bloqueado, porém a revisão enviada cria uma pendência automática do agente, ficando a revisão sujeita a aprovação do ONS.
Para cada mês, o dado verificado por barramento corrente e sua revisão, se houver, enquanto não aprovada podem ser aquisitados através da funcionalidade de aquisição de arquivo de dados padrão.
Após aprovação da revisão pelo ONS o dado anterior é substituído passando a revisão a ser o dado corrente.
Não sendo aprovada a revisão a pendência é fechada e o agente recebe uma notificação.
Caso seja enviada uma revisão antes da aprovação da revisão anterior, a primeira será substituída, ou seja, o sistema só permite a existência de um dado revisado.

## Slide 109
24. Aquisitar Carga Global Verificada
A subopção “Aquisitar Dados de Carga Horária Global Verificada” da opção “Carga Global” da funcionalidade “Dados e Casos” possibilita ao usuário consultar os valores de carga global verificada do agente no formato de planilha “Carga Horária”.
A aquisição do dado de carga horária global verificada poderá ser acionada a partir de duas outras opções do sistema, a saber:
  Opção “Aquisitar”, se selecionado o tipo de dado verificado “Carga Horária Global” na tela de “Aquisição de Dados”;
  Na tela “Manter Dado de Carga Verificada Global” da subopção “Tratar Dados de Carga Horária Global Verificada” da opção “Carga Global”.
A partir dessas opções é exibida a tela “Gerar Carga Horária” abaixo:
Nessa tela o usuário poderá selecionar o período de dados a aquisitar e a origem dos dados: dado original (dado gravado no SAGIC) ou dado tratado (no sistema SCPCB)

## Slide 110
Abaixo é apresentado o formato da planilha Carga Horária:
Observação: Os dados originais tem como fonte as informações que são encaminhadas pelos agentes ao ONS, através do sistema SAGIC – Sistema de Aquisição dos Dados de Geração Intercâmbio e Carga, de acordo com a rotina operacional de APURAÇÃO DOS DADOS PARA COMPOSIÇÃO DA CARGA GLOBAL DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL – RO AO.BR.07.
24. Aquisitar Carga Global Verificada

## Slide 111
25. Tratar Carga Global Verificada
A subopção “Tratar Dados de Carga Horária Global Verificada” da opção “Carga Global” da funcionalidade “Dados e Casos” possibilita ao usuário utilizar uma ferramenta gráfica para tratar o dado de carga horária verificada global para um período selecionado, e consultar o dado original ou tratado previamente cadastrado no SCPCB.

## Slide 112
25. Tratar Carga Global Verificada
Ao acionar a subopção “Tratar Dados de Carga Horária Global Verificada”, a tela abaixo apresentada permite a indicação da fonte dos dados (banco de dados ou arquivo) e o período dos dados verificados globais horários a ser tratado.

## Slide 113
Ao acionar o botão “Confirmar” da tela anterior a tela “Manter Dado de Carga Verificada Global” é apresentada:
25. Tratar Carga Global Verificada

## Slide 114
Tratamento de um ponto de dados no gráfico: ao clicar num ponto, que se deseja tratar, de uma curva do gráfico com o botão direito do mouse, serão apresentadas as seguintes opções:
25. Tratar Carga Global Verificada
Interpolação: média dos pontos anterior e posterior ao ponto selecionado;
Marcar como PNC: o ponto selecionado é estabelecido como “período não considerado” e seu valor não será utilizado para elaboração de previsões, como por exemplo, curva de carga típica;
Desfazer: retorna ao valor anterior;
Corrigir por Dia Similar: corrige o valor do ponto considerando um dia similar dentro do mês.

## Slide 115
Marcar como PNC: o perído selecionado é estabelecido como “período não considerado” e seus valores não serão utilizados para elaboração de previsões, como por exemplo, curva de carga típica;
Corrigir por Dia Similar: corrige os valores do período selecionado considerando um dia similar dentro do mês.
25. Tratar Carga Global Verificada
Tratamento na tabela de dados: selecionando um período de horas/dias e clicando com o botão direito do mouse, serão apresentadas as seguintes opções:

## Slide 116
O botão “Gerar Carga Horária” irá gerar a planilha no padrão do sistema com os dados de carga horária tratados, com destaque para informações de feriados, tratadas e PNC:
Dado tratado
PNC
25. Tratar Carga Global Verificada

## Slide 117
Ao acionar o botão “Concluir” serão gravados (no banco de dados ou no arquivo) os tratamentos realizados nos dados verificados para o mês selecionado na tela;
O botão “Atualizar” permite ao usuário atualizar as informações a serem exibidas no gráfico pela mudança dos parâmetros:
  Período de Dias
  Mês/Ano
  Tipo de Dia
  Exibir dias com PNC
  Exibir dias após feriados
Ao acionar o botão “Atualizar” eventuais tratamentos não gravados pelo usuário a partir do botão concluir serão perdidos.
25. Tratar Carga Global Verificada

## Slide 118
26. Gerar Curvas Típicas
A subopção “Gerar Curvas Típicas” da opção “Carga Global” da funcionalidade “Dados e Casos” possibilita ao usuário utilizar uma ferramenta gráfica para gerar curvas típicas.

## Slide 119
Será apresentada a tela “Gerar Curvas Típicas” que permite ao usuário criar as curvas típicas que poderão ser utilizadas na abertura da carga global anual prevista em carga horária por tipo de dia (dia útil, sábados e domingos/feriados).
26. Gerar Curvas Típicas
Fonte dos Dados: A fonte dos dados horários utilizados no processo pode ser o banco de dados ou os dados que estejam no arquivo em foco;
Ano: Exibe os períodos de anos existentes na fonte de dados, e permite a seleção de qualquer período de anos;
Mês: Opção para selecionar e para gerar as curvas típicas somente para o mês desejado
Dias Úteis: Opções com os dias da semana e pós-feriado, por default “Dias Úteis” marcado;
Sábados: Opções com opções para sábados e pós-feriado, por default “Sábados” marcado;
Domingos/Feriados: Opções com opções para Domingos e Feriados, por default “Domingos/Feriados” marcado;

## Slide 120
Será apresentada a tela “Gerar Curvas Típicas” que permite ao usuário criar as curvas típicas que poderão ser utilizadas na abertura da carga global anual prevista em carga horária por tipo de dia (dia útil, sábados e domingos/feriados).
26. Gerar Curvas Típicas
Critérios: Opções para gerar as curvas típicas para estudos elétricos “Curva Crítica” ou para estudos energéticos “Média de Todas as Curvas”;
Opções: A opção “Ordenar pela Curva Média”, por default marcada, faz com que seja calculada a curva típica para estudos elétricos, posicionando os maiores valores obtido pela metodologia na mesma posição horária de ocorrência da curva “Média de Todas Curvas” (por dia típico: dias úteis, sábados e domingos/feriados);
Números de Extremos a Excluir: Indica o número de extremos a excluir na curva crítica para estudos elétricos, por default selecionado 0 (zero);
Curva a ser Gerada: Opção para gerar a Curva Típica em PU ou a Curva Típica em MW. A opção Curva Típica em MW só estará habilitada se um único ano estiver selecionado.

## Slide 121
Após acionamento do botão confirmar da tela anterior, as curvas típicas geradas são apresentadas nas planilhas Curvas Típicas PU, segundo seleção “Curva a ser gerada”:
26. Gerar Curvas Típicas

## Slide 122
Na tabela “CURVAS DE CARGA TÍPICAS (PU) - DIA TÍPICO - PERÍODO XXXX-XXXX” são apresentadas as curvas típicas para o dia típico e para cada mês/ano selecionado, considerando o período de anos selecionado.
Na tabela “CURVAS DE CARGA PREVISTAS (MW) – DIA TÍPICO - ANO XXXX são apresentadas as curvas típicas em MW para o dia típico e para um dos anos de previsão do estudo selecionado, considerando o valor máximo anual previsto para o ano aplicado as curvas típicas geradas.
Na tabela “VALORES DE CORREÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CARGA (MW) - DIAS ÚTEIS - ANO XXXX” são apresentadas as correções em MW que o usuário poderá aplicar, hora a hora, nas previsões geradas para o ano de previsão. Essa tabela normalmente virá preenchida com a diferença entre a Carga Global Prevista e o valor em MW gerado pela metodologia da curva típica gravados na base. Alerta-se que ao aquisitar um arquivo de um estudo que possua Curva de Carga prevista já gravada, e não exista Curva Típica gravada, será apresentada nessa tabela o próprio valor da Curva de Carga prevista gravada.
Na tabela “VALORES DE CORREÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CARGA (%) - DIAS ÚTEIS - ANO XXXX” são apresentadas as correções em % que o usuário poderá aplicar, hora a hora, nas previsões geradas para o ano de previsão.
26. Gerar Curvas Típicas

## Slide 123
Após acionamento do botão confirmar da tela anterior, as curvas típicas geradas são apresentadas nas planilhas Curvas Típicas MW, segundo seleção “Curva a ser gerada”:
26. Gerar Curvas Típicas

## Slide 124
Na tabela “CURVAS DE CARGA TÍPICAS (MW) - DIA TÍPICO - ANO XXXX” são apresentadas as curvas típicas em MW para o dia típico e para cada mês/ano selecionado.
Na tabela “CURVAS DE CARGA PREVISTAS (MW) – DIA TÍPICO - ANO XXXX são apresentadas as curvas típicas em MW corrigidas para o nível da previsão por dia típico, considerando o valor máximo anual previsto aplicado as curvas típicas.
Na tabela “VALORES DE CORREÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CARGA (MW) - DIA TÍPICO - ANO XXXX” são apresentadas as correções em MW que o usuário poderá aplicar, hora a hora, nas previsões geradas para o ano de previsão. Essa tabela normalmente virá preenchida com a diferença entre a Carga Global Prevista e o valor em MW gerado pela metodologia da curva típica gravados na base. Alerta-se que ao aquisitar um arquivo de um estudo que possua Curva de Carga prevista já gravada, e não exista Curva Típica gravada, será apresentada nessa tabela o próprio valor da Curva de Carga prevista gravada.
Na tabela “VALORES DE CORREÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CARGA (%) - DIA TÍPICO - ANO XXXX” são apresentadas os crescimentos, hora a hora, em %, entre o valor previsto para o ano de estudo e o valor apresentado na curva crítica MW.
26. Gerar Curvas Típicas

## Slide 125
Os valores previstos na tabela “CURVAS DE CARGA PREVISTAS (MW) – DIA TÍPICO - ANO XXXX podem ser transferidos para a planilha “Curva de Carga” através da funcionalidade de transferência de dados.
26. Gerar Curvas Típicas

## Slide 126
27. Comparar Curva Típica
A opção “Comparar Curva Típica” da funcionalidade “Análise Gráfica” possibilita ao usuário gerar um gráfico de análise comparativa entre as curvas típicas gerada para o estudo corrente e as curvas de carga previstas, em PU, encaminhadas para os estudos;

## Slide 127
É apresentado o seguinte gráfico:
27. Comparar Curva Típica

## Slide 128
É apresentada a seguinte planilha com os dados referente as curvas do gráfico:
27. Comparar Curva Típica

## Slide 129
A opção “Utilitários” da funcionalidade “Geral” possibilita ao usuário exibir opções para atualização do gráfico e da tabela de dados, conforme a seguir:
27. Comparar Curva Típica
Caso exista arquivo em foco com os dados de carga global, e alguma curva típica (PU ou MW) gerada, a funcionalidade possibilitará ao usuário selecionar entre informações do arquivo e do banco de dados.

## Slide 130
28. Caracterizar Verificado Barramento
Estando numa planilha de dados verificados e acionando opção “Utilitários” da funcionalidade “Geral”, o sistema exibe a subopção “Caracterizar Verificado”;
Selecionando uma célula da planilha referente a um dado de barramento ou agrupamento em alguma condição de carga/mês e clicando na subopção “Caracterizar Verificado” o sistema exibe a tela a seguir:
Seleção de uma barra por condição de carga/mês
Funcionalidade do Utilitário

## Slide 131
Essa tela possibilita ao usuário utilizar uma ferramenta para realizar a consistência do dado de carga ativa e reativa por barramento, e por condição de carga. Veja tela a seguir:
28. Caracterizar Verificado Barramento

## Slide 132
Abaixo da tabela dos dados verificados está a tabela com as informações referentes à consistência desses dados, essa tabela está expressa também na tela de caracterização do verificado, conforme tabela a seguir, e como pode ser observado nas colunas de 1 a 5 da tela. A caracterização do verificado por barramento deve ser preenchida ou na planilha “Verificado XXXX” ou na tela. Ao acionar “Confirmar” as informações da tela passarão para a planilha.
28. Caracterizar Verificado Barramento

## Slide 133
Conforme NT 3-215-2009 as orientações de consistência são:
  Remanejamentos de carga em situações de contingência: corrigir o valor verificado, retornando a carga transferida para o barramento de origem – comentar na planilha “Verificado XXXX”;
  Reduções de carga decorrente de desligamentos programados ou intempestivos, não considerados nas previsões: corrigir e comentar na planilha “Verificado XXXX”;
  Elevação ou redução de carga decorrente de comportamentos fora do padrão dos grandes consumidores industriais e autoprodutores: não corrigir e comentar na planilha “Verificado XXXX”;
  Variação de carga decorrente de condições meteorológicas atípicas: não corrigir e comentar na planilha “Verificado XXXX”;
28. Caracterizar Verificado Barramento

## Slide 134
29. Tratar Carga por Barramento Verificada
A subopção “Tratar Dados de Carga Por Barramento Verificada” na opção “Carga Barramento” da funcionalidade “Dados e Casos” possibilita ao usuário utilizar uma ferramenta gráfica para tratar o dado de carga ativa e reativa por condição de carga por barramento verificada, dentro do período selecionado, e consultar o dado original ou tratado previamente cadastrado no SCPCB.
A metodologia desse tratamento consiste resumidamente em estabelecer um dado verificado tratado mensal (Verificado-t), considerando uma sazonalidade média para cada barramento baseada no histórico, e com valor máximo baseado no dado verificado mais atual do barramento (Referência);
Preserva ou altera, conforme decisão do usuário, o fator de potência de cada barramento;

## Slide 135
29. Utilização do SCPCB na 2ª Fase

## Slide 136
A subopção “Manter Pendências” na opção “Gestão do Processo” da funcionalidade “Geral” aciona a tela de manutenção das pendências do SCPCB, conforme figura a seguir:
30. Manter Pendência
O sistema SCPCB controla as mudanças de situação do agente, ou do dado, através de pendências criadas no sistema;

## Slide 137
Abaixo podemos observar algumas situações em que as pendências são criadas e modificadas a medida que as informações evoluem no sistema – Pendências relacionadas aos dados previstos:
Toda vez que o sistema cria uma pendência, o sistema notifica o Agente/ONS e informa o número da pendência criada;
As pendências podem ser manuais ou automáticas;
Liberar Estudo
Cria pendência para Agente
Status Agente: Não Enviado
Envio do Dado pelo Agente
Status Agente: Enviado
Cria pendência (Nº X1) de análise para o ONS
Dado em Revisão pelo ONS
Status Agente: Em Revisão
Cria pendência (Nº X2) para o Agente
Agente Envia Revisão do Dado
Status Agente: Enviado
Status e Gravações: Atualizado pela revisão
Cria pendência de análise para o ONS
Fecha a pendência (Nº X2)
Fecha pendência do agente
Fecha pendência do ONS (Nº X1)
30. Manter Pendência

## Slide 138
O sistema SCPCB considera a tela abaixo para manutenção das pendências, acionada na subopção “Manter Pendências” :
30. Manter Pendência

## Slide 139
As pendências destinadas aos agentes poderão ser dos seguintes tipos:
  Envio de Dados Previstos
  Envio de Dados Verificado
  Envio das Causas de Desvios
  Revisão de Previsão de Carga
  Revisão do Verificado
  Revisão das Causas de Desvios
  Análise da Revisão de Dados Previstos
  Análise da Revisão de Dados Verificados
  Análise das Causas de Desvios
30. Manter Pendência

## Slide 140
A interface para manutenção das pendências considera várias possibilidades de filtros na interface, que podem ser aplicadas através do botão “Filtrar”;
As pendências podem ser consultadas pelos dados da pendência ou pelo número da pendência, que é enviado na notificação encaminhada pelo sistema;
O usuário poderá incluir, alterar, excluir, consultar e tratar as pendências através dos botões disponibilizados na base da interface;
As pendências poderão considerar a inclusão de arquivos anexos para esclarecimentos em relação a pendência, como é o caso do arquivo de análise de previsões, onde poderá ser indicada alguma revisão das previsões encaminhadas;
O botão “Excluir” permite ao usuário a exclusão de uma pendência manual selecionada pelo agente/ONS;
30. Manter Pendência

## Slide 141
A funcionalidade “Incluir Pendência” acionada através do botão “Incluir” permite ao usuário a inclusão de uma pendência manual:
30. Manter Pendência

## Slide 142
A funcionalidade “Alterar Pendência” acionada através do botão “Alterar” permite ao usuário a alteração de uma pendência:
30. Manter Pendência

## Slide 143
A funcionalidade “Consultar Pendência” acionada através do botão “Consultar” permite ao usuário a consulta de uma pendência manual:
30. Manter Pendência

## Slide 144
A funcionalidade “Tratar Pendência” acionada através do botão “Tratar” permite ao usuário o tratamento de uma pendência manual:
30. Manter Pendência

## Slide 145
31. Comparar Versões de Dados
A opção “Comparar Versões” da funcionalidade “Dados e Casos” aciona a tela “Comparar Versões de Dados de Agente” do SCPCB, conforme figura a seguir:

## Slide 146
31. Comparar Versões de Dados
Essa funcionalidade possibilita comparar versões de dados do agente, considerando o arquivo em foco, e apresenta uma lista de planilhas (tipos de dados), em comum entre dois arquivos abertos, e que podem ser comparadas entre si;
Caso haja, mais de dois arquivos abertos, esses poderão ser selecionados nas listas “Arquivo 1” e “Arquivo 2”;
São condições para a comparação:
  O nome das planilhas (aba) no padrão definido para o tipo de dado que representam;
  As planilhas deverão ter sido aquisitadas no SCPCB;
  As planilhas a serem comparadas sejam referentes ao mesmo agente de distribuição, identificado conforme a disposição do nome do agente;

## Slide 147
31. Comparar Versões de Dados
  Os tipos de dados das planilhas que não serão objeto de comparação são:
  Sazonalidade;
  Curvas PU e MW;
  Sementes;
  SE Distribuição;
  Remanejamento;
  Obras de Distribuição;
  Demanda Máxima EPE;
  Carga Horária.

## Slide 148
32. Caracterização da Carga do Agente
A opção “Caracterização” da funcionalidade “Análise das Previsões” aciona a tela “Caracterização da Carga do Agente” do plug-in do SCPCB:
A opção do plug-in do SCPCB aciona a tela a seguir:

## Slide 149
32. Caracterização da Carga do Agente

## Slide 150
Essa funcionalidade possibilita ao usuário realizar comparações entre os valores verificados e previstos globais do agente por condição de carga (carga ativa global e carga total dos barramentos).
As fontes para as informações verificadas e previstas podem ser do arquivo ou do banco de dados, conforme seleção para os Tipos de Dados;
Deverá ser indicado o Ano Inicial dos dados;
Deverá ser indicada a Informação por Condição de Carga que se deseja exibir no relatório.
32. Caracterização da Carga do Agente

## Slide 151
Ao acionar o botão “Confirmar” da tela de “Caracterização da Carga do Agente” o sistema exibirá um relatório com o resultado da comparação;
No relatório poderão constar conforme seleção do usuário as seguintes informações:
  Carga global verificada por condição de carga, oriunda dos dados horários e da informação sobre os intervalos das condições de carga;
  Carga total dos barramentos verificada por condição de carga, proveniente da totalização das informações verificadas do tipo de dado carga por barramento verificada;
  Carga global prevista por condição de carga, proveniente das informações do tipo de dado de carga global;
  Taxa de Crescimento da Carga Global Verificada, referente a carga global verificada por condição de carga;
  Taxa de Crescimento da Carga Total dos Barramentos Verificada, referente a carga total dos barramentos verificada por condição de carga;
32. Caracterização da Carga do Agente

## Slide 152
No relatório poderão constar conforme seleção do usuário as seguintes informações (continuação):
  Taxa de Crescimento da Carga Global Prevista, referente ao crescimento da carga global prevista pela carga global verificada, por condição de carga;
  Taxa de Crescimento da Carga Total dos Barramentos Prevista, referente ao crescimento da carga total dos barramentos previstas pelo total dos barramentos verificada, por condição de carga;
  Desvio da carga global;
  Desvio do total dos barramentos;
  Perdas Verificadas;
  Perdas Previstas;
  Relação de Carga Global Verificada;
32. Caracterização da Carga do Agente

## Slide 153
No relatório poderão constar conforme seleção do usuário as seguintes informações (continuação):
  Relação de Carga da Carga Total dos Barramentos Verificada
  Relação de Carga Global Prevista;
  Relação de Carga da Carga Total dos Barramentos Prevista;
  Diferenças de Relações de Carga Global (Prev. - Verif);
  Diferenças de Relações de Carga Total dos Barramentos (Prev. - Verif);
  Hora de Ocorrência do Dado Verificado Global;
  Dia de Ocorrência do Dado Verificado Global;
  Hora de Ocorrência do Dado Previsto Global.
32. Caracterização da Carga do Agente

## Slide 154
Formato do relatório:
32. Caracterização da Carga do Agente

## Slide 155
33. Consultar Estudos
A opção “Consultar Estudos” da funcionalidade “Geral” do plug-in do SCPCB possibilita ao usuário consultar as informações dos estudos ou do verificado a partir das seguintes telas:
Para realizar a consulta o usuário seleciona o (s) tipo (s) de estudo (s), ou o tipo de verificado (original e/ou tratado), e o período que deseja consultar, e clica no botão “Confirmar”.

## Slide 156
O sistema apresenta uma tela com os estudos encontrados dentro do período selecionado, para que o usuário selecione os estudos e o tipo de dados que deseja consultar:
33. Consultar Estudos

## Slide 157
Acionando o botão “Confirmar” na tela anterior, o sistema gera o arquivo com os dados do estudo e o tipo de dado selecionado conforme abaixo:
33. Consultar Estudos

## Slide 158
34. Análise de Carga – Tabela Resumo
A subopção “Tabela Resumo” da opção “Comparativa” da funcionalidade “Análise das Previsões” do plug-in do SCPCB possibilita ao usuário gerar comparações dos dados, entre os estudos ou dos estudos com o verificado:
Acionando essa subopção o sistema exibe a tela “Análise de Carga – Tabela Resumo” a seguir:

## Slide 159
34. Análise de Carga – Tabela Resumo

## Slide 160
Os seguintes campos deverão ser informados pelo usuário:
A Fonte dos Dados;
Compara (A): se determinado tipo de estudo ou o verificado;
Compara (B): se outro determinado tipo de estudo ou o verificado;
Ano inicial;
Ano Final;
Define os níveis de agregação desejada, onde temos:
  Totais;
  Agrupamentos;
  Barramentos.
34. Análise de Carga – Tabela Resumo

## Slide 161
Acionando o botão confirmar na tela anterior o sistema exibe a seguinte planilha:
34. Análise de Carga – Tabela Resumo

## Slide 162
Além dos dados a serem comparados, a planilha com os resultados contempla as seguintes análises:
  Diferença %
  Diferença Absoluta
  Participação % (MW)
  Fator de Potência
  Relações de Carga %
  Crescimento %
34. Análise de Carga – Tabela Resumo

## Slide 163
35. Análise de Carga – Tabela Completa
A subopção “Tabela Completa” da opção “Comparativa” da funcionalidade “Análise das Previsões” do plug-in do SCPCB possibilita ao usuário gerar comparações dos dados, entre os estudos ou dos estudos com o verificado:
Acionando essa subopção o sistema exibe a tela “Análise de Carga – Tabela Completa” a seguir:

## Slide 164
35. Análise de Carga – Tabela Completa

## Slide 165
Acionando a opção do menu o sistema exibe uma tela para que o usuário informe:
A Fonte dos Dados;
Compara (A): Estudo ou verificado;
Compara (B): Estudo ou o verificado;
Tipo de Análise;
Adicionar à Lista: Botão para adicionar as análises selecionadas a lista;
Limpar: Botão para limpar a lista, se existir;
Executar: Botão para gerar o relatório de Análise.
35. Análise de Carga – Tabela Completa

## Slide 166
As análises contempladas nessa funcionalidade são:
Diferença %;
Diferença Absoluta, com a indicação do nível, para que o sistema utilize uma formatação de cores para identificar os casos com nível superior ao indicado;
Fator de Potência;
Dif. Fator de Potência;
Participação % (MW);
Dif. Participação % (MW);
Relações de Carga %
Dif. Relações de Carga %
As análises serão apresentadas em planilhas no formato do tipo de dado Carga por Barramento;
Quando a fonte for banco de dados o resultado será apresentado em arquivo separado;
As opções da opção “Utilitário” poderão ser utilizadas nessas planilhas. Nela será exibida uma referência de cores com legenda que foi utilizada nas análises;
A seguir as planilhas com as análises citadas:
35. Análise de Carga – Tabela Completa

## Slide 167
35. Análise de Carga – Tabela Completa
Diferença Absoluta

## Slide 168
35. Análise de Carga – Tabela Completa
Fator de Potência

## Slide 169
35. Análise de Carga – Tabela Completa
Participação % (MW)

## Slide 170
35. Análise de Carga – Tabela Completa
Relação de Carga

## Slide 171: 36. Cenários por Agrupamento
A opção “Cenários” da funcionalidade “Elaboração de Previsões” do plug-in do SCPCB permite ao usuário criar alguns cenários de crescimentos diferenciados por agrupamentos ao longo do horizonte do estudo.
Essa opção aciona a tela “Cenários por Agrupamentos” conforme a seguir:

## Slide 172: 36. Cenários por Agrupamento
Fonte de Dados: com as opções “Banco de Dados” e “Arquivo”. O sistema verifica antes de exibir a tela, se nas possíveis fontes existem os tipos de dados necessários a funcionalidade, que são: Curva de Carga e Semente, com as previsões de carga para o horizonte de previsão e com os agrupamentos definidos, respectivamente;
Semente: o usuário poderá optar por utilizar a semente do agente ou do ONS;
Ano Inicial: selecionados por padrão com o ano inicial do horizonte de previsão;
Ano Final: selecionados por padrão com o ano final do horizonte de previsão;
Opções de Agrupamento: o usuário deverá selecionar entre as 4 opções de agrupamento que poderão existir configuradas para o agente;
Gerar Cenários: botão para criar a planilha onde será elaborado o cenário;
Cancelar: para fechar a tela.

## Slide 173: 36. Cenários por Agrupamento
Executando o botão “Gerar Cenários” o sistema monta a planilha para que o usuário defina o cenário desejado, conforme figura a seguir:
Observe na lateral direita da figura que o utilitário exibe dois botões: Importar Máxima e Calcular Taxas;

## Slide 174: 36. Cenários por Agrupamento

## Slide 175: 36. Cenários por Agrupamento
Importar Máxima: o sistema identifica a condição de carga/mês máxima e importar os valores dos agrupamentos, indicado na tela de parâmetros, caso essas tenham sido alteradas em função de mudança dos dados da semente;
Calcular Taxas: utilizado caso o usuário resolva definir taxas de crescimentos diferenciadas para alguns agrupamentos, e queira que o sistema descubra as taxas totais, ou de algum agrupamento, nesse último caso deixando o valor em branco;

## Slide 176: 37. Desagregação de Carga
A opção “Desagregação” da funcionalidade “Elaboração de Previsões” do plug-in do SCPCB permite ao usuário desagregar uma previsão de carga global em carga por barramento;
A funcionalidade de desagregação de carga do SCPCB é similar a funcionalidade que existe no CPNE? Utilities;

## Slide 177: 37. Desagregação de Carga
O SCPCB possui algumas características diferentes do CPNE? Utilities, que são:
  Consideração da semente como informação por barramento (carga por barramento, carga horo-sazonal e compensação reativa);
  Discriminação de barramentos como 100% horo-sazonal, misto ou 0% horo-sazonal;
  Possibilidade de gerar as previsões ajustadas para todo o horizonte numa única rodada, mas é possível rodar 1 ano de cada vez;
  Possibilidade de modificar o fator de ajuste que é aplicado a parte variável da carga;
  Consideração de particionamento do barramento;

## Slide 178: 37. Desagregação de Carga
Da mesma forma como ocorria com o CPNE? Utilities, para executar o processo de desagregação no SCPCB algumas informações precisam ser preparadas:
  Previsão das “Curvas de Carga” para o horizonte de previsão => Estabelece a carga global a ser desagregada em carga por barramento (planilha: Curva de Carga);
  Preenchimento dos dados de “Semente” => Considera 3 tipos de informação:
    Carga por Barramento: Estabelece um cenário de carga ativa e reativa por barramento para cada condição de carga/mês a ser considerado no processo de desagregação (planilha: NomeEstudo-s);
    Carga Horo-sazonal: Define informações de ponta, fora de ponta e horário de modulação, por mês, para cada barramento que possui consumidor horo-sazonal, e se o barramento é 100% horo-sazonal ou misto (planilha: HS NomeEstudo-s);
    Compensação Reativa: Define para cada barramento a existência e o nível dos banco de capacitores que são abatidos na medida da carga reativa e não são representados no loadflow (planilha: CR NomeEstudo-s);

## Slide 179: 37. Desagregação de Carga
  Carga Horo-sazonal para o período de previsão: Define informações de ponta, fora de ponta e horário de modulação para cada barramento, no horizonte de previsão, que possui consumidor horo-sazonal e se o barramento é 100% horo-sazonal ou misto (planilha: HS NomeEstudo);
  Compensação Reativa para o período de previsão: Define para cada barramento a existência e o nível dos banco de capacitores, dentro do horizonte de previsão, que serão abatidos da carga reativa e não serão representados no loadflow (planilha: CR NomeEstudo);

## Slide 180: 37. Desagregação de Carga
CURVAS DE CARGA – HORIZONTE DE PREVISÃO

## Slide 181: 37. Desagregação de Carga
CARGA HORO-SAZONAL – HORIZONTE DE PREVISÃO

## Slide 182: 37. Desagregação de Carga
COMPENSAÇÃO REATIVA – HORIZONTE DE PREVISÃO

## Slide 183: 37. Desagregação de Carga
SEMENTE – CARGA POR BARRAMENTO

## Slide 184: 37. Desagregação de Carga
SEMENTE – CARGA HORO-SAZONAL

## Slide 185: 37. Desagregação de Carga
SEMENTE – COMPENSAÇÃO REATIVA

## Slide 186: 37. Desagregação de Carga
Acionando a opção “Desagregação” no plug-in do SCPCB a tela “Desagregação da Carga Global em Carga Por Barramento” para execução do processo de desagregação será exibida considerando os dados do arquivo em foco, se esse estiver aberto, ou as informações gravadas no banco, se existirem. Caso não existam será exibida uma mensagem de crítica;

## Slide 187: 37. Desagregação de Carga
Mensagem de Crítica;

## Slide 188: 37. Desagregação de Carga
Na aba “Dados Semente” da tela “Desagregação da Carga Global em Carga Por Barramento” clicando em “Importar Dados” será importada a informação de total dos barramentos no tipo de dados “Semente”;
Observe ao lado a semelhança com o CPNE? Utilities;
SCPCB
CPNE?

## Slide 189: 37. Desagregação de Carga
A aba “Dados Semente” após “Importar Dados” ficará da seguinte forma:

## Slide 190: 37. Desagregação de Carga
Na aba “Previsão Curva de Carga” clicando em “Importar Dados” será importada a informação da previsão global por condição de carga para o horizonte de previsão;
Observe ao lado a semelhança com o CPNE? Utilities;
SCPCB
CPNE?

## Slide 191: 37. Desagregação de Carga
A aba “Previsão Curva de Carga” após “Importar Dados” ficará da seguinte forma:

## Slide 192: 37. Desagregação de Carga
Na aba “Perdas e Valores Finais” selecionando o estudo e clicando em “Importar Dados” será importada a informação de perdas a ser utilizado no processo;
Observe ao lado a semelhança com o CPNE? Utilities;
SCPCB
CPNE?

## Slide 193: 37. Desagregação de Carga
A aba “Perdas e Valores Finais” após “Importar Dados” ficará da seguinte forma:

## Slide 194: 37. Desagregação de Carga
Na aba “Parâmetros” o usuário poderá manter novos fatores a serem aplicados a parte variável da carga, por padrão foi considerado os mesmos utilizados no CPNE?;
O botão “Executar Desagregação” executa o processo e gera as previsões ajustadas;
Se a caixa de seleção “Preencher planilha(s) de Previsão” estiver marcada, o resultado será gerado, e esse resultado será apresentado diretamente nas planilhas de previsão;

## Slide 195: 37. Desagregação de Carga
Durante o processo de desagregação o sistema exibirá mensagens de crítica do processo (a mensagem será contextualizada em treinamento específico). Na tela haverá opção para que o usuário continue a execução, opção “Sim”, ou pare a execução para reconfigurar os barramentos horo-sazonais, opção “Não”.

## Slide 196: 37. Desagregação de Carga
A mensagem de crítica ficará da seguinte forma:

## Slide 197: 37. Desagregação de Carga
A mensagem de crítica ficará da seguinte forma:
“Os barramentos abaixo não são 100% horo-sazonal, mas possuem demandas de ponta e fora de ponta declaradas no dado de carga horo-sazonal, e ainda tem sua carga ativa da semente menor ou igual à carga efetiva horo-sazonal para o barramento semente em alguma condição de carga/mês. O cálculo foi feito considerando como se esses barramentos fossem 100% horo-sazonal na(s) condição(ões) de carga/mês com esse tipo de ocorrência.”

## Slide 198: 37. Desagregação de Carga
No final do processo o sistema exibirá uma mensagem de sucesso e exibirá a(s) planilha(s) de ajuste conforme era feito no CPNE?:

## Slide 199: 38. Remanejamento
A opção “Remanejamento” da funcionalidade “Elaboração de Previsões” do plug-in do SCPCB permite ao usuário realizar a transferência da carga ativa/reativa entre dois barramentos, através da declaração dos barramento de origem e destino e dos valores (MW ou %) por condição de carga a serem transferidos;

## Slide 200: 38. Remanejamento
Acionada a opção “Remanejamento” no plug-in do SCPCB o sistema exibe a tela “Remanejamento de Carga Entre Barramentos”;
O remanejamento pode ser aplicado, a partir da fonte arquivo ou a partir dos dados previamente gravados no banco de dados, na carga prevista por barramento ou na semente. Essa opção pode ser selecionada na tela abaixo;
Além da fonte de dados, o usuário precisará selecionar algumas outras informações:
  Horizonte de Previsão ou Ano de Previsão ou Semente;
  Tipo de Remanejamento: Valor Original Ajustado ou Valor Final Remanejado;
  Marcar ou não se deseja “Preencheer planilha(s) de Previsão/Semente”.

## Slide 201: 38. Remanejamento
Horizonte da Previsão: permite aplicar o remanejamento a todo o horizonte do estudo;
Ano de Previsão: permite aplicar somente ao ano selecionado;
A aplicação do remanejamento aos dados da semente se dá através da seleção da opção “Semente”, e o usuário precisará informar a “Ref. horas curva de carga”, que é a referência para a identificação do horário da curva de carga (conforme metodologia de desagregação). Por padrão essa opção virá marcada;
No caso da “Semente” há uma opção para se usar a versão ONS ou do Agente, que virá previamente marcada dependendo do usuário logado e da existência de informações;

## Slide 202: 38. Remanejamento
Tipo de Remanejamento: Estão previstos dois tipos de remanejamento o “Valor Original Ajustado” (compatível com o CPNE? Utilities), que indica que o ponto de partida é o valor existente no barramento origem, ou pelo “Valor Final Remanejado”, onde o remanejamento considera uma degradação do valor da origem, reduzindo o mesmo a cada remanejamento declarado;
Se a caixa de seleção “Preencher planilha(s) de Previsão” estiver marcada, o resultado será gerado, e esse resultado será apresentado diretamente nas planilhas de previsão;

## Slide 203: 38. Remanejamento
Acionando o botão “Gerar Planilhas”, o sistema monta 3 planilhas que permitem ao usuários ajustes nas informações a serem utilizadas no processo:
  A planilha “Transf_Remanejamento”: permite ao usuário incluir novos barramentos origem/destino e ajustar os parâmetros e valores dos remanejamentos recuperados do tipo de dado remanejamento enviado para o estudo/semente, ou presente no arquivo padrão para o horizonte do estudo/semente;
  A planilha “Transf_Horo-Sazonal”: permite ao usuário ajustar os montantes de horo-sazonal a serem considerados nos barramentos de origem/destino. Essas informações são recuperadas do tipo de dado horo-sazonal enviado para o estudo, ou presente no arquivo padrão para o horizonte do estudo/semente. Dependendo do remanejamento que se deseja realizar para um barramento de origem/destino o sistema sugere os valores a considerar;
  A planilha “Transf_Compensação Reativa”: permite ao usuário ajustar os montantes de banco de compensação reativa a serem considerados nos barramentos de origem/destino. Essas informações são recuperadas do tipo de dado compensação reativa enviado para o estudo, ou presente no arquivo padrão para o horizonte do estudo/semente. Dependendo do remanejamento que se deseja realizar para um barramento de origem/destino o sistema sugere os valores a considerar;

## Slide 204: 38. Remanejamento
A planilha “Transf_Remanejamento”:
A opção “Utilitário” da funcionalidade “Geral” aplicado a aba “Transf_Remanejamento” exibe funcionalidades para atualização das planilhas geradas pelo botão “Gerar Planilhas”.
O botão “Atualizar transferência” do menu utilitários atualiza as planilhas “Transf_Horo-Sazonal” e “Transf_Compensação Reativa”;
O botão “Importar Dados” carrega os dados do arquivo ou do banco para as planilhas.

## Slide 205: 38. Remanejamento
A planilha “Transf_Remanejamento”:
Há uma diferença no campo “Modo” entre o que é declarado no tipo de dados de remanejamento e o que é utilizado para o processo de remanejamento e deve ser declarado na planilha “Trans_Remanejamento”. Para remanejar a parte fixa de carga de um barramento de origem, deve ser declarado no campo “Modo” o valor “F”, e para remanejar a parte variável deve ser declarado o valor “%V”;
Essa declaração permite a crítica e consideração dos barramentos 100% horo-sazonais e mistos no processo de remanejamento, pois os barramentos 100% horo-sazonais só podem transferir ou receber a parte fixa da carga de um barramento.

## Slide 206: 38. Remanejamento
A planilha “Transf_Horo-Sazonal”:

## Slide 207: 38. Remanejamento
A planilha “Transf_Compensação Reativa”:

## Slide 208: 38. Remanejamento
O botão “Executar Remanejo” executa o processo de remanejamento considerando os parâmetros e ajustes indicados nas planilhas de transferência;
O processo considera a críticas dos dados, exibirá uma mensagem sobre as críticas e criará uma planilha com as críticas dos tipos de dados, similar ao que ocorre no processo de gravação dos dados;
No final do processo de desagregação o sistema exibe as planilhas “AjusteR 20XX” para cada ano do horizonte selecionado, ou da semente “AjusteR Semente”.

## Slide 209: 38. Remanejamento
No arquivo de críticas será gerada uma aba para cada tipo de dado de transferência;
Abaixo o arquivo de críticas.

## Slide 210: 39. Desvios de Previsão
A funcionalidade “Análise de Desvios” permite ao agente realizar a análise dos desvios de previsão e encaminhar ao ONS as causas de desvios
Para verificar o status do agente quanto ao encaminhamento das causas de desvios o usuário deverá acionar opção “Status e Gravações” e a subopção “Causas de Desvios” da funcionalidade “Dados e Casos”.
Em relação a essa atividade, será feito um detalhamento específico em outra ocasião.

## Slide 211: 40. Casos de Estudo - Anarede
A opção “Consultar Casos de Estudo” da funcionalidade “Dados e Casos” permitirá ao usuário gerar casos de estudos em formato DBAR do Anarede a partir das previsões de carga gravadas na base do SCPCB.
Em relação a essa atividade, será feito um detalhamento específico em outra ocasião.

## Slide 212: 41. Diretório para Gravação de Arquivos
A subopção “Parâmetros” da opção “Inf. Sistema” da funcionalidade “Geral” permitirá ao usuário definir alguns parâmetros de uso do sistema:
  Parâmetro Gráfico: parâmetro utilizado no cálculo dos eixos dos gráficos;
  Local Arquivos: parâmetro que indica o local de gravação dos arquivos arquisitados no sistema;
  Local Arquivos Anarede: parâmetro que indica o local de gravação dos arquivos ANAREDE gerados pelo sistema;

## Slide 213: 42. Funcionalidades Off-line

## Slide 214: 43. Análise Gráfica
A opção “Análise Carga” da funcionalidade “Análise Gráfica” permitirá ao usuário gerar gráficos para análise das previsões de carga.
Em relação a essa atividade, será feito um detalhamento específico em outra ocasião.
A seguir são apresentadas algumas telas do gráfico, utilitário aplicado ao gráfico e tabela dinâmica, para ilustrar as possibilidades da funcionalidade.

## Slide 215: 43. Análise Gráfica

## Slide 216: 43. Análise Gráfica

## Slide 217: 43. Análise Gráfica

## Slide 218: 43. Análise Gráfica
Essa aba virá sempre oculta.